УТВЕРЖДЕНА

Решением Валуевской   сельской Думы   Старополтавского муниципального района

от «30»  ноября 2012 г. № 39/3

Муниципальная программа

«Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валуевского  сельского поселения Старополтавского муниципального района на период 2012 – 2020 годы»

1.Паспорт

| Наименование Программы | - «Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Валуевского сельского поселения на 2012-2020 г.г.»; |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральная целевая программа «Комплексная программа модернизации и реформирования ЖКХ на 2010-2020 годы» Федеральный закон от 06.октября 2003 г. № 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организации коммунального комплекса». |
| Заказчик Программы | - Администрация Валуевского сельского поселения Старополтавского муниципального района; |
| Разработчик Программы | - Администрация Валуевского сельского поселения Старополтавского муниципального района; |
| Исполнители Программы | - Администрация Валуевского сельского поселения; |
| Цели Программы | Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования; Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества; |
| Задачи Программы | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг; - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг; - Программное управление энерго- и ресурсосбережением и повышением энергоэффективности; |
| Срок и объёмы реализации Программы | Реализация программы планируется на 2012-2020 годы, в том числе по этапам: 1-й этап 2011-2012 годы –. 30 тыс. рублей; 2-й этап 2013-2015 годы –. 300 тыс.рублей; 3-й этап 2016-2020 годы –. 500 тыс. рублей; |
| Источники финансирования Программы | - Финансирование управления программой осуществляется за счет средств бюджета поселения и внебюджетных источников. |
| Прогноз ожидаемых Социально- Экономических Результатов Реализации Программы | Практическая реализация мероприятий программы позволит: повысить качество и надежность жилищно-коммунальных услуг, оказываемых потребителям; повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований; |
| Контроль за Исполнением Программы | Контроль за ходом реализации мероприятий программы и организация комплексных проверок возлагается на Администрацию Валуевского сельского поселения, Валуевскую сельскую Думу |

  - Введение

Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ВЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительным кодексом, Уставом Валуевского сельского поселения.

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развитие конкуренции в сфере предоставления услуг.

  - Цели и задачи

Основной целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валуевского сельского поселения является создание условий обеспечивающих возможность дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры района, увеличение объемов и качества предоставляемых коммунальных услуг, снижение воздействия на окружающую среду вредных факторов возникающих при эксплуатации коммунальной инфраструктуры. Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс мероприятий направленных на обеспечение дальнейшего развития всей коммунальной инфраструктуры района. С обеспечением потребности в финансовом ресурсе, сроках выполнения мероприятий. И результатов реализации мероприятий.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валуевского сельского поселения являются:

- Модернизация существующей коммунальной инфраструктуры .

- Дальнейшее развитие системы энергосбережения и энергоэффективности в коммунальной сфере.

- Повышение качества предоставляемых услуг с одновременным соблюдением интересов как поставщиков коммунальных услуг, так и потребителей.

- Увеличение надежности систем коммунальной инфраструктуры путем обновления основных фондов коммунального хозяйства.

- Создание инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

- Планирование дальнейшего развития систем коммунальной инфраструктуры в зависимости от планов социально-экономического развития поселения

- Экономическое обоснование планируемых мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунального хозяйства.

- Оптимизация затрат по предоставлению коммунальных услуг.

На основании анализа существующего положения в сфере коммунального хозяйства в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Валуевского сельского поселения включены мероприятия позволяющие улучшить эффективность работы всего коммунального комплекса за счет модернизации, капитального ремонта систем коммунальной инфраструктуры, строительство и ввода в эксплуатацию новых мощностей коммунального хозяйства.

План мероприятий разработан с целью повышения качества и надежности услуг, оказываемых в сфере жилищно-коммунального комплекса Валуевского сельского поселения.

2. Характеристика Валуевского сельского поселения

Валуевское сельское поселение расположено на юге Старополтавского муниципального района. На востоке  граничит с Новотихановским сельским поселением, на западе с Беляевским сельским поселением, на севере с Новополтавским сельским поселение, с юга  омывается Волгоградским водохранилищем. Общая площадь поселения 16847 га. Административным центром является село  Валуевка, площадью 1500 га. Расстояние до районного центра 21 км., до ближайшей железнодорожной станции 60 км., до областного центра г. Волгоград -392 км. Население - зарегистрировано 1125 человек.

2.1 Показатели сферы жилищно-коммунального хозяйства Валуевского сельского поселения Старополтавского муниципального района

Таблица № 1

Параметры, характеризующие отрасль жилищно-коммунального хозяйства  поселения.

| Показатель | Ед. измер. | 2012год | 2013год (оценка) |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь жилого фонда | тыс.кв.м | 17,982 | 17,982 |
| В том числе |  |  |  |
| МКД (многоквартирные дома) | тыс.кв.м | 2.99 | 2.99 |
| из них в управлении |  |  |  |
| ТСЖ | тыс.кв.м | - | - |
| УК | тыс.кв.м | - | - |
| непосредственное управление | тыс.кв.м | 2.99 | 2.99 |
| Жилые дома(индивидуальные здания) | тыс.кв.м | 14,992 | 14,992 |
| Жилой фонд пригодный для проживания | тыс.кв.м | 17,982 | 17.982 |
| Жилой фонд непригодный для проживания: | тыс.кв.м | нет | нет |
| в том числе ветхий | тыс.кв.м | нет | нет |
| аварийный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| фенольный жилой фонд | тыс.кв.м | нет | нет |
| Средняя обеспеченность населения жильем | кв.м.на 1 жителя | 15,6 | 15,6 |
| Количество ТСЖ | единиц | нет | нет |
| Количество установленных общедомовых приборов учета, всего | шт. | нет | нет |
| в том числе |  |  |  |
| учета тепла | шт | нет | нет |
| учета газа | шт | нет | нет |
| учета электроэнергии | шт | нет | нет |
| учета водоснабжения | шт | нет | нет |
| Количество установленных внутриквартирных приборов учета холодной и горячей воды | шт | нет | нет |
| Количество семей состоящих на учете для улучшения жилищных условий | единиц | 10 | 10 |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Водопроводы | единиц | 1 | 1 |
| ВОС-1,2 |  | - | - |
| Протяженность сетей | км | 5,9 | 5,9 |
| Мощность водопроводов | тыс. куб.м/сут. | 3,2 | 3,2 |
| Подача воды в сети | куб.м/сут | 200 | 200 |
| Пропущено воды через очистные сооружения | млн.куб.м. | 0 | 0 |
| Отпуск воды всем потребителям | млн.куб.м. | 0,06 | 0,06 |
| в том числе | млн.куб.м. |  |  |
| на хозбытовые нужды | млн.куб.м. | 0,06 | 0,06 |
| Потребление воды (на 1 жителя) |  |  |  |
| Фактическое | м³/год | 148 | 148 |
| куб.м/год на 1 чел. |  |  |  |
| КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |  |
| Мощность канализационных сооружений | т. м³/сут | нет | нет |
| Протяженность канализационных сетей | км | нет | нет |
| Отведено сточных вод | млн. м³ | нет | нет |
| в том числе пропущено через очистные сооружения | млн. м³ | нет | нет |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность сетей в 2-х трубном исчислении | км | 0,3 | 0,3 |
| Число котельных – всего (муниципальных) | единиц | 5 | 5 |
| В том числе на: | единиц |  |  |
| жидком топливе | единиц | нет | нет |
| газе | единиц | 5 | 5 |
| Мощность котельных на : |  |  |  |
| жидком топливе | Гкал/час |  |  |
| газе | Гкал/час | 0,306 | 0,306 |
| Выработано тепла | тыс. Гкал | 0,00019 | 0,00019 |
| Реализовано тепла | тыс. Гкал | 0,00019 | 0,00019 |
| в т.ч. населению | тыс. Гкал | нет | нет |
| на хозбытнужды | Гкал/кв.м. | 0,00019 | 0,00019 |
| ГАЗИФИКАЦИЯ |  |  |  |
| Протяженность уличной газовой сети | км | 23,96 | 23,96 |
| Общее число газифицированных квартир | единиц | 344 | 344 |
| сетевым газом | единиц | 344 | 344 |
| сжиженным газом | единиц | 32 | 32 |
| ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |
| Протяженность линий электропередач, всего | км | 29 | 29 |

2.2 Демографическая ситуация

Прогноз динамики численности населения

Характер демографической ситуации. Тенденции естественного и миграционного движения населения. Прогнозируемый рост или снижение численности населения, уровень смертности и рождаемости населения в муниципальном образовании.

Таблица № 2

Основные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в Валуевском сельском поселении.

| Показатели | 2007 г. отчет | 2008 г. отчет | 2009 г. отчет | 2010 г. отчет | 2011г. отчёт | 2012 г. | 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | прогноз | прогноз |
| Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 1,115 | 1,120 | 1,110 | 1,099 | 1,160 | 1,150 | 1,160 |
| Естественный прирост населения, тыс. человек | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |
| Миграционный прирост населения тыс. человек | 0,005 | 0,005 | 0,008 | 0,004 | 0,004 | 0,005 | 0,007 |

2.3 Территориальное планирование.

В настоящее время действующими нормативно-правовыми актами по градостроительной деятельности на территории Валуевского  сельского поселения являются:

- Генеральный план села Валуевка, разработанный  ПИ «Волгоградколхозпроект» в 1972 году.

- Правила землепользования и застройки Валуевского сельского поселения, села Валуевка, разработанные ООО «Терпланпроект» в 2011 году.

Основными задачами генерального плана села Валуевка, являются:

- Выявление проблем территориального развития села Валуевка и разработка мероприятий обеспечивающих решение этих проблем;

- Сохранение сложившейся среды и культуры населённого пункта за счёт преемственного развития функциональной и пространственной структуры всех типов территорий, их планировки и застройки;

- Функциональное зонирование поселковых территорий с выделением жилых, производственных, рекреационных зон;

- Организация удобных транспортных и пешеходных связей между селитебными и производственными территориями села;

- Организация системы зелёных насаждений, создание и развитие зон отдыха;

- Создание озеленённых санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, коммунально-складских территорий и территорий специального назначения с запрещением в этих зонах жилищного строительства;

- Стимуляция направленного развития наиболее перспективных территорий села, обладающих неиспользованными градостроительными предпосылками своего положения и функционально-пространственной организации;

- Повышение обеспеченности и надёжности функционирования инженерной инфраструктуры села;

- Мероприятия по обеспечению экологической безопасности среды населённого пункта;

- Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и мероприятия по гражданской обороне;

- Предложения по выделению территорий резерва для развития села.

3. Комплексное развитие системы теплоснабжения.

Программа в области теплоснабжения предусматривает комплекс мероприятий направленных на решение проблем в области теплоснабжения на основании анализа существующей системы теплоснабжения. Целью программы является повышение надежности, снижение себестоимости предоставляемых услуг, реконструкция существующего теплового хозяйства, внедрение передовых энергосберегающих технологий, снижение износа основных фондов.

# 3. Источники теплоснабжения

# Перечень

автономных источников теплоснабжения Валуевского сельского поселения по состоянию на 01.01 2012 г.

Характеристика технологического процесса и технического состояния основного оборудования.

| №п/п | Наименование, собственность, балансовая принадлежность | Год ввода в эксплуатацию, сезонная или круглогодичн. принадлежность | Вид топлива, прибор учета(тип, марка) удельный расход топлива на 1гкал | Тип котлов, установленная мощность(Гкал) год ввода в эксплуатацию | Присоединенная мощность Гкал отоплен, ГВС приборы учета (тип, марка) | Протяженность т/сетей (км) в 2-х труб. Отоплении. ГВС | Характеристика и кол-во насосов (сетевых, подпиточн.рециркуляционных питальн.) | ХВО; тип, производительность | Потребление эл. Энергии КВт../ч- максимальное КВт./Гкал удельное | Присоединенные абоненты: ж/дома, школы, больницы,промышленные объекты и т д (кол-во) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Валуевка , ФАП, муниципальная собственность, на балансе района | год ввода- 1989 сезон | Газ СГБ G4-1 138м куб/гкал | Водогрейный АОГВ-17.4, 0,00976гкал/ч 2004г | 0,0056 гкал/ч отоплн | нет | нет | нет | нет | Здание ФАП |
| 2 | с. Валуевка, автономная котельная Валуевской СОШ, на балансе района, муниципальная собственность | год ввода- 2000 сезон | газ, ВК-G16 140 м куб/гкал | водогрейный 2шт. Хопер-100 2000г 0,168гкал/час | 0,129гкал/час отопление без прибора | 0,04 отоплен. | 1шт Y=8м куб Н=18м, N =1,5квт 1штY=20м куб, Н=30м N =4 квт | Quanto mat 3/4 | 5,8квт/ч 64квт/гкал | школа |
| 3 | с. Валуевка, автономная котельная Валуевского детского сада, муниципальная собственность | год ввода- 2000 сезон | газ, ВК-G16 140 м куб/гкал | водогрейный 2шт. Хопер-100, 2000г 0,168гкал/час | 0,09гкал/час отопление без прибора | 0,23 отоплен. | Y=8м куб Н=18м, N =2,2квт 2шт |  | 4,6квт/ч 80квт/гкал | детский сад, столовая СПК, административное здание СПК «им Кирова» |
| 4 | с. Валуевка, административное здание с/п , муниципальная собственность, на балансе с/п. | год ввода- 2001 сезон | Газ СГБ G4-1 138м куб/гкал | Водогрейный АОГВ-17,4 0,0146гкал/ч 2001г | Отоплен. 0,0116гкал/час | нет | нет | нет | нет | Здание с/администрации |
| 35 | с.Валуевка, автономная котельная Валуевского ДК, на балансе СПК | год ввода- 1962 сезон | газ, ВК-G16 140 м куб/гкал | водогрейный 1шт. Хопер-100, 2000г 0,084гкал/час | Отоплен. 0,07 гкал/час | 0,03 отоплен. | Y=8м час Н=18м, N =2,2квт 2шт | нет | 4,6квт/ч 36квт/гкал | СДК магазин |

3.1 Обоснование требований к системе теплоснабжения установленным стандартом качества

Данный стандарт определяет критерий качества услуги «Теплоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального района, на период 2012-2020 гг в области теплоснабжения

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги:

1.1.	Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.4.	Приказ Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 № 115 «Об утверждении
Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок»;

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 30494-96 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещении» (утвержден постановлением Госстроя России от 6 января 1999 № 1);

- Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (принят постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 № 158-ст);

1.7.	Строительные нормы и правила СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»
(утв. Постановлением Госстроя России от 24 июня 2003 № ПО);

1.8.	Строительные нормы и правила СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и
канализация зданий» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по делам
строительства от 4 октября 1985 № 189);

1.9.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к отоплению

2.2	Требования к техническим характеристикам

2.3	В отопительный период допустимая температура воздуха внутри помещения
должна составлять 18-24 градуса по шкале Цельсия.

2.4	Предельное рабочее давление для систем отопления с чугунными отопительными
приборами должно составлять 0,6 МПа (6 кгс/см2), со стальными - 1,0 МПа (10 кгс/см2);

Настоящее требование распространяется на помещения, которые отапливаются центральной системой теплоснабжения, при условии исправного теплоснабжающего оборудования (батареи, стояки);

2.5	Требования к непрерывности отопления

2.6 Отопление  нежилых помещений осуществляется круглосуточно во время отопительного периода, за исключением случаев возникновения аварийных ситуаций;

4. Характеристика основных  систем водоснабжения и водоотведения.

Пояснительная записка по предоставлению услуги водоснабжения по Валуевскому сельскому поселению.

- Система водоснабжения с. Валуевка –  собственность  Валуевского сельского поселения. Обслуживающая организация  Валуевское сельское поселение. Протяженность сетей – 5,9 км.

- Водозабор наземный из реки  Еруслан, без очистки.

- существующая мощность –3,2 тыс. м3 в сутки

- текущее потребление –0,6. тыс. м3 в сутки

- перспективное потребление –0,8. тыс. м3 в сутки

- Год ввода в эксплуатацию – 1967 г. Технического перевооружения и реконструкции водопровода не производилось. Износ сетей составляет  более 80 процентов. Необходимо предусмотреть в мероприятиях замену 5,9 км. водопроводных сетей на трубы ПХВ, установку частотных регуляторов и приборов учета подаваемой воды.

- Оснащенность жилищного фонда приборами учета воды – 0 процентов.

Схема доступной мощности системы водоснабжения с. Валуевка

4.1 ИНФОРМАЦИЯ

по водоснабжению и водоотведению Старополтавского муниципального района

| Наименование населенного пункта | Кол-во населения, в том числе пользующегося центральным водоснабжением | Водопотребление всего, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды, тыс3/сутки | Источник водоснабжения (кол-во скважин при использовании подземных источников) | Мощность системы водоснабжения, тыс. м3/сутки | Кол-во водонапорных башен, из них требуют ремонта или замены, шт. | Протяженность магистрального водовода от места забора воды до населенного пункта, км. | Производительность водозаборных сооружений, тыс. м3/сутки | Наименование сооружений станций очистки воды или обеззараживания питьевой воды | Содержание в исходной воде солей железа, бактериальных загрязнений, жесткость воды | Процент износа водопроводных сетей | Наименование сооружений для очистки сточных вод механическая, биологическая, поля фильтрации | Степень очистки сточных вод (очищенные, недостаточно очищенные, без очистки) | Кол-во выпусков сточных вод, в том числе и без очистки, место выпуска (река, овраг и т.д.) | Объем сброса сточных вод в поверхностные водоемы, тыс. м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Валуевское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с. Валуевка | 1150/ 1150 | 0,6/ 0,044 | откры тый река | 3,5 | 1/- | - | 3,2 | - | Без анализа | 100 | - | - | - | - |

Сведения

по объектам ВКХ Валуевского сельского поселения.

| №п/п | Муниципальное образование | Полное наименование объекта | Место нахождения объекта (адрес, телефон, факс) | Ведомственная принадлежность (головное учреждение) (юридический адрес, телефон , факс) | Ф.И.О. руководителя, должность, телефон | Телефоны дежурно-диспетчерской службы оьъекта | Вид деятельности | Наличие пожарных и аварийно-спасательных формирований (собственные, нештатные) | Возможная обстановка на территории объектов и прилегающей территории в случае возникновения аварии | Планы и схемы территории и зданий объектов. | Планы или карточки тушения пожаров на объекте. | Схемы расположения коммунально-энергетических сетей объекта |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наименование | кол-во л/с, чел | кол-во тех ники, ед | Возможности по видам работ | кол-во населения с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии, чел. (в том ч детей) | организации и учреждения попадающие в зону с нарушением условий жизнедеятельности в случае аварии (в т.ч. д/сады, школы, больницы) | Другая информация характерная для объектах |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Валуевское с/поселение | Водозабор | с. Валуевка река Еруслан | Валуевское с/поселение 4-77-74 муниципальная | Глава с/поселения Шевченко Г.И. 4-77-74 | - | обеспечение населения водой | Добровольная охрана администрации с/посел | 4 | 1 | Пожаро тушение, предупреждение пожаров | 1117 / 249 | Валуевская СОШ, детский сад, ФАП |  | есть | - | есть |  |  |  |  |

4.2 Баланс водопотребления и водоотведения

| №п/п | Показатели производственной деятельности | 2009 Факт тыс.м3 | 2010 Факт тыс.м3 | 2012 Прогноз тыс.м3 | 2015 Прогноз тыс.м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
|  | Подъем воды |  |  |  |  |
| 1 | Реализация, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Население |  |  |  |  |

4.3 Характеристика основных проблем систем водоснабжения и водоотведения.

Целью программных мероприятий по водоснабжению и водоотведению являются реконструкция существующих систем водоснабжения, строительство новых для удовлетворения потребностей населения, как в технической, так и в питьевой воде.

На территории Валуевского сельского поселения расположено 1 населенных пунктов, в которых проживает  1150 человек.

Население  села получает воду из реки Еруслан

Разводящие водопроводные сети выполнены в основном из полиэтиленовых и асбоцементных труб. Износ водопроводных сетей в среднем  превышает 80%. Добываемая вода имеет приемлемые макробиологические показатели, но практически везде не соответствует требованиям САНПиНа, предъявляемые к питьевой воде по химическому составу, в основном по общей жесткости и содержанию железа. Изношенность водопроводных сетей и отсутствие станций обеззараживания приводит к вторичному загрязнению подаваемой воды непосредственно в водопроводных сетях, в связи, с чем к потребителям подается вода уже не соответствующая требованиям САНПиНа и по бактериологическим показателям, особенно остро стоит проблема по обеззараживанию воды, так как бактериологический состав исходной воды значительно колеблется в зависимости от времени года. Если в зимние месяцы исходная вода по бактериологическим показателям практически соответствует требованиям, предъявляемым к питьевой воде, то в летние месяцы в связи с повышением температуры наблюдается резкое ухудшение качества воды. Особенно ярко это проявляется на водозаборе, расположенных на искусственных прудах, пополняемых за счет тало-дождевых вод, так как уровень воды в течение летнего периода за счет отбора и естественного испарения значительно снижается, температура воды в таких водоемах становится выше температуры воды в реках, что создает благоприятные условия для размножения бактерий.

Передача водопроводных сетей от сельхозпредприятий на баланс муниципалитета происходила не только без передачи соответствующей материальной базы, но даже без какой либо технической и разрешительной документации, из-за отсутствия последней, а по ряду населенных пунктов, в результате банкротства и последующей ликвидации сельхозпредприятий, водозаборные сооружения и водопроводные сети вообще принимались в собственность как бесхозные.

Администрация  поселения уделяет большое внимание вопросам водообеспечения населения, но предпринимаемых мер крайне недостаточно, так как фактические потребности в финансовом обеспечении значительно превышают возможности местного бюджета. По мере поступления в муниципальную собственность от сельхозпредприятий водопроводных сетей и водозаборных сооружений, увеличились и затраты на их содержание, выделяемые из средств бюджетов всех уровней.

5. Комплексное развитие систем утилизации (захоронения) ТБО.

Для решения вопросов связанных с утилизацией ТБО  приняты следующие нормативно-правовые акты в области обращения с отходами:

- Решение Старополтавской районной Думы от 12.08.2008г. № 33/336 «Об утверждении Положения об организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов в Старополтавском муниципальном районе»;

- Постановление Администрации Старополтавского муниципального района от 20.02.2007г. № 72 «О мероприятиях по организации работ по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов Старополтавского муниципального района Волгоградской области на 2007-2010 годы»;

- Постановление Администрации Старополтавского муниципального района от 14.10.2009г. № 817 «Об утверждении муниципальной программы «Выполнение природоохранных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую среду на 2010-2012г.г.»;

- Постановление Администрации Старополтавского муниципального района от 26.02.2009г. № 141 «О признании утратившим силу постановления Главы Старополтавского муниципального района от 10.11.2008г. «О применении на территории Старополтавского муниципального района Волгоградской области удельных показателей образования отходов от предприятий, учреждений, организаций, индивидуальных предпринимателей на 2008-2010 годы»;

1) Площадка для временного размещения ТБО с. Валуевка Валуевского сельского поселения, площадь 2,5 га., ежегодно вывозится до 900 тонн отходов. Площадка предназначена для вывоза отходов и временного хранения. Утилизация и переработка отходов не производится. Земельный участок под площадку для временного размещения ТБО отведен актом председателя земельного комитета по Старополтавскому району от 15.08.1998г. Вывоз отходов и мусора осуществляет администрация с/п. Площадка обвалована, срок эксплуатации не определен, заполнение 15%. Поскольку утилизация и переработка отходов не производится, технологический регламент не разработан, производственный контроль не осуществляется;

В районе имеется организация занимающаяся сбором и транспортировкой отходов ОАО «Старополтавское МПОКХ» имеющая всю необходимую исходо-распорядительную документацию для осуществления данного вида деятельности: лицензию по сбору и транспортировке отходов., лицензию на размещение отходов, транспорт для сборки и транспортировки отходов.

6. Комплексное развитие системы электроснабжения

6.1 Электрические сети. Характеристика технологического процесса распределения электроэнергии, техническое состояние оборудования, потери электроэнергии.

Электрическая схема Валуевского сельского поселения включает в себя:

- Электрические подстанции ПС 110\35\10 кВ -1

- Трансформаторные подстанции ТП 6\10\0.4 кВ – 6 шт.;

- протяженность ВЛ-6-10 кВ –    км.;

- протяженность ВЛ-0,4 кВ         км.

Система электроснабжения Старополтавского муниципального района представлена двумя организациями:  РЭС-7, ПО «Левобережные электрические сети», филиала ОАО «МРСК-Юга» и  Старополтавский  РЭС ФЗМЭС ОАО «Волгоградоблэлектро». Техническое состояние вышеуказанного оборудования по оценке владельцев  определено  как удовлетворительное. Оценка эффективности, автоматизации и безопасности оборудования соответствует требованиям нормативных документов. Электрическая схема   предусматривает  бесперебойную подачу электрической энергии потребителям, так как имеет резервные (кольцевые линии связи) в случаях аварийных и плановых отключений. Анализ существующей трансформаторной мощности и максимально-зафиксированной мощности показывает, что существующая электрическая схема  имеет большой запас резервной мощности для развития различных сфер деятельности в поселении без дополнительных, капитальных вложений в электрическую систему .

6.2 Баланс мощности ( на 01.12.2009 г.)

| № п/п | Источник питания (ПС) | Установленная трансформаторная мощность | Мах. Договорная мощность | Разрешенная мощность | Мах. Зафиксированная мощность | Превышение мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МВА | МВт | МВт | МВт | МВт |
| 6 | ПС Валуевка | 6,3 | - | - | 0,8 | - |

6.3 Обоснование требований к системе электроснабжения установленным

стандартом качества

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Электроснабжения», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования города на период 2010-2020гг в области электроснабжения.

1.	Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

- Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);

- Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

- Строительные нормы и правила СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение» (утв. Постановлением Минстроя России от 2 августа 1995 № 18-78);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

- Государственный стандарт ГОСТ 19431-84 «Энергетика и электрификация. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 марта 1984 № 1029);

- Государственный стандарт ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах общего назначения» (введен в действие постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 28 августа 1998 К» 338);

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 721-77 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000В» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 27 мая 1977 № 1376);

- Государственный стандарт ГОСТ 21128-83 «Системы энергоснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения до 1000В» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 ноября 1983 № 5576);

- Государственный стандарт ГОСТ 6697-83 «Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты» (утвержден постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 3 мая 1983 №2147);

1.10.	Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2.	Требования к качеству услуги, закрепляемые стандартом

2.1.	Требования к качеству электроэнергии;

- Стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- Допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- Допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

2.2.	Требования к непрерывности электроснабжения,

2.2.1. Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги;

6.4 Проблемы эксплуатации систем в разрезе: надежность, качество, экологические требования.

Основными проблемами текущего состояния электроэнергетики поселения  являются:

- ускорение процесса старения сетей поселения;

- недостаточные объемы инвестиций в электроэнергетику за прошлые годы;

- отсутствие понимания концепции опережающего развития системы электроэнергетики.

Приоритетными направлениями развития электроснабжения  являются:

- надежное электроснабжение населения и коммунального хозяйства района от сетей оптового поставщика;

- техническая реконструкция действующих трансформаторных подстанций, демонтаж морально и физически устаревшего и изношенного электро- оборудования среднего и низкого напряжения;

- масштабное внедрение энергосберегающих технологий и оборудования в коммунальном хозяйстве.

Реализация указанных направлений позволит надежно обеспечить

потребность жилья и жилищно-коммунального  хозяйства в электроэнергии и бездефицитность районного энергобаланса по мощности.

Схема доступной мощности системы энергоснабжения с. Валуевка

Пояснительная записка по предоставлению услуги электроснабжения по Валуевскому сельскому поселению

1.   Система электроснабжения с. Валуевка – собственность ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК –Юга». Обслуживающие организации РЭС-7, ПО «ЛЭС» филиала ОАО «МРСК –Юга».

Протяженность сетей – 29 км

2.  Количество трансформаторных подстанций 6 шт., мощность от 40 -а до 250 кВа.

- существующая мощность               1,656 млн. кВа

- текущее потребление                      0,065 млн. кВ/ч.

- перспективное потребление           0,065 млн. кВ/ч.

3.    Год ввода в эксплуатацию –1964 г. Техническое перевооружение и реконструкция не

производилось. Износ сетей составляет более 75 %.Необходимо предусмотреть в

мероприятиях замену уличных сетей электроснабжения.

4.   Оснащенность жилищного фонда приборами учета –100 %. Приборы учета электроэнергии установлены как внутри, так и снаружи помещений.

6.8 Данные по ВЛ-6-10 кВ

| Подстанция | Количество установленных ТП | Из них количество ТП-быт, шт. | Установленная мощность всех ТП, кВ. | Населенные пункты, численностью населения более 1000 человек (наименование) | Населенные пункты, численностью населения менее 1000 человек (наименование) | Численность населения человек | Социально-значимые объекты | Примечания (другие ответственные потребители) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № яч. | № ВЛ |  |  |  |  |  |  | Школы, шт. | д/сады, шт. | Больницы, шт. | Водозаборы, шт. | Котельные, шт. | Объекты МО,ФСБ,МВД,ГО. |  |
| 3 | 3 Л Валуевка | 13 | 5 | 2301 | с.Валуевка |  | 1140 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |

7. Комплексное развитие системы газоснабжения.

Пояснительная записка по предоставлению услуги газоснабжения по Валуевскому  сельскому поселению.

1. Система газоснабжения с. Валуевка – собственность СПК им. «Кирова». Обслуживающая организация – Старополтавский участок ОАО «Старополтавскиймежрайгаз». Протяженность сетей – 11,86 км.

2. Газопровод из стальных труб,  надземного исполнения.

- существующая мощность – 3,5 млн. м3 в год

- текущее потребление – 1,5 млн. м3 в год

- перспективное потребление – 1,5 млн. м3 в год

3. Год ввода в эксплуатацию – 2001г. Капитального и текущего ремонта не требуется.

4. Оснащенность жилищного фонда приборами учета газа – 100 процентов. Приборы установлены, как внутри помещений, так и снаружи.

Схема доступной мощности системы газоснабжения с. Валуевка

| 7.1 Объекты газоснабжения. Характеристика технологического процесса и техническое состояние оборудования |
| --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр, мм | Давление, Мпа |
|  |  |  |  | входа | выхода | входа | выход |
| 13 | ГРПШ-13-2НВУ1 | Валуевка ул.Садовая головная | 08.10.1999 | 108 | 159 | 0,24 | 0,22 |
| 14 | ГРПШ-13-1НУ1 №2 | Валуевка ул. Центральная | 16.09.2005 | 57 | 76 | 0,22 | 0,0026 |
| 15 | ГРПШ-13-1ВУ1 | Валуевка МТМ | 14.12.2002 | 57 | 32 | 0,22 | 0,0026 |
| 16 | ГРПШ-10МС №1 | Валуевка МТФ | 20.09.2005 | 20 | 25 | 0,22 | 0,0024 |
| 17 | ГРПШ-10МС №2 | Валуевка МТФ | 20.09.2005 | 20 | 25 | 0,22 | 0,0024 |
| 18 | ГРПШ-10МС №3 | Валуевка МТФ | 20.09.2005 | 20 | 25 | 0,22 | 0,0024 |
| 19 | ГРПШ-10МС №4 | Валуевка МТФ | 20.09.2005 | 20 | 25 | 0,22 | 0,0024 |
| 20 | ГРПШ-400-01 | Валуевка СТФ | 21.09.2005 | 57 | 100 | 0,22 | 0,0024 |

7. 2	 Проблемы эксплуатации системы в разрезе: надежность, качество,

экологические требования.

Данный стандарт определяет критерии качества услуги «Газоснабжение», достижение которого определяется выполнением мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения на период 2012-2020гг в области газоснабжения.

1. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление услуги

1.1.Федеральный закон от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 10.05.07);

1.2 Федеральный закон от 31 марта 1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 18.12.06);

1.3.Постановление правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 № 317 «Об утверждении Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации»;

1.4.Постановление Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда»;

1.5.Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»;

1.6.Государственный стандарт ГОСТ 5542-87 «Газы горючие природные для промышленного и коммунально-бытового назначения» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 16 апреля 1987 № 36);

1.7. Государственный стандарт ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления» (утв. Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 29 декабря 1990 № 3605);

1.8.Государственный стандарт ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия» (утв. постановлением Госстандарта России от 19 июня 2000 № 158-ст) (с изменениями от 22.07.03);

1.9.Постановление Минтруда Российской Федерации от 12 мая 2003 № 27 «Об утверждении Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций»;

ГЮ.Иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

2. Требования к качеству услуг, закрепляемые стандартом

2.1. Требования к качеству газа;

2.1.1.При подаче природного газа массовая концентрация сероводорода должна составлять не более 0,02 г/мЗ, объемная доля кислорода - не более 1,0%, интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе - не более 3-х баллов;

2.1.2.При подаче сжиженного газа максимальная доля сероводорода должна составлять не более 0,003%;

2.1.3.Давление сетевого газа, подаваемого в жилые здания и прочие места коммунального проживания должно быть не менее 0,003 МПа и не более 0,005 МПА. Отклонение давления сетевого газа от нормативов не должно превышать 0,0005 МПа;

18. Ожидаемые результаты реализации комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры

Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры  позволит улучшить качество обеспечения потребителей сельского поселения коммунальными услугами.

Модернизация системы теплоснабжения снизит уровень износа сетей и оборудования, а следовательно, сократит количество внеплановых отключений на тепловых сетях, повысит надежность работы теплоисточников, позволит эффективно использовать располагаемую мощность теплоисточников и, как следствие, сократится процент неэффективно работающих источников тепловой энергии поселения.

Развитие источников теплоснабжения поселения позволит обеспечить теплом, а так же ликвидировать дефицит тепла.

Реализация   мероприятий   по   модернизации   и   развитию   системы   теплоснабжения позволит:

- обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

- обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

- обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

- обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей, и резерва мощностей;

- ликвидировать дефицит тепловой энергии;

- улучшить экологическое состояние города за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ).

- увеличить уровень инвестиционной привлекательности отрасли;

-	сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых   сетях и т.д.
Реализация    программных    мероприятий    по   развитию   и   модернизации    системы

водоснабжения и водоотведения сельского поселения позволит улучшить условия и уровень жизни населения.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением территорию  сельского поселения;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоснабжения .

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит:

- обеспечить централизованным водоотведением территорию поселения

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

- повысить рентабельность деятельности предприятий, эксплуатирующих системы водоотведения

- снизить уровень грунтовых вод;

-	улучшить санитарно-гигиенических условий проживания населения.

Реализация комплекса мероприятий программы по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

-	уменьшить количество несанкционированных свалок;

улучшить эстетический облик поселения;

- упорядочить деятельность предприятий сферы обращения с отходами и расчетов между ними;

- улучшить систему планирования и учета в сфере обращения с отходами на территории поселения;

создать новые рабочие места;

-	вовлечь в хозяйственный оборот вторичное сырье;

улучшить экологическое состояние территории поселения;                                              предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы электроснабжения:

Выполнение мероприятий, базирующихся на техническом переоснащении электрических сетей поселения  создаст условия для устойчивого обеспечения населения. Уменьшатся негативные воздействия энергетического хозяйства на окружающую среду. Сократятся сверхнормативные потери при производстве и транспортировке, включая потери в электрических сетях, до уровня нормативных потерь.

Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы газоснабжения позволит:

- снизить расход газа;

- уменьшить потребление электроэнергии для транспортировки теплоносителя в тепловых сетях;

- уменьшить затраты на капитальный ремонт и подключение новых потребителей;